Essai & présentation : Moteur IAME S125

Plaisir et sensations garantis !

Lorsqu’il s’agit de la célèbre usine IAME, la sortie d’un nouveau moteur représente toujours un événement unique très attendu dans le monde du karting. Fruit d’une longue étude et d’un développement poussé au sein de l’usine italienne de Verdellino (à 20 minutes de Milan), le S125 est aujourd’hui une réalité. Ce monocylindre de 125cc reprend les fondamentaux qui ont fait le succès des moteurs du 21e siècle, comme le système de refroidissement à eau, l’embrayage et le démarreur électrique, en associant les dernières technologies en matière de fabrication. Puissant et facile d’utilisation, il s’adresse à une large catégorie de pilotes, y compris les plus exigeants.

La France a déjà adopté le S125

C’est en 2005 que la France a lançait le Challenge X30, participant activement à l’essor de ce moteur devenu un véritable best-seller dans le monde entier. 19 ans plus tard, l’histoire se répète. En 2024, la IAME Series France a intégré la nouvelle catégorie S125 à son calendrier. La toute première compétition a été organisée du 23 au 25 février à Lyon et a tenu toutes ses promesses. Trois autres épreuves sont programmées dans cette série, avant un premier grand rendez-vous européen au Mans prévu en octobre : la IAME Eurocup.

“Les premières impressions sur le S125 sont excellentes et il est positif de constater qu’elles viennent de pilotes issus de différents niveaux,” précise Thierry Seminger de IAME France. “Pour confirmer ces commentaires, IAME France a souhaité avoir un avis extérieur. Notre choix s’est porté sur deux pilotes qui connaissent bien le karting, mais qui évoluent aujourd’hui en automobile, à savoir la Danoise Michelle Gatting et le Français Jules Gounon.”

Michelle a couru en karting à haut niveau international entre 2007 et 2011, avec plusieurs podiums à son actif en KF-Junior et KF, sans oublier une victoire lors d’une épreuve du Championnat de France. Après avoir couru dans de nombreux Championnats en sport automobile depuis 2012, elle fait à nouveau partie cette saison de l’équipe des Iron Dames, avec un double programme en WEC FIA et European Le Mans Series.

Jules Gounon a également réussi une belle carrière en karting, en terminant par une grande victoire en X30 Senior lors de la Finale Internationale IAME à Lyon. Vice-Champion de France de F4 l’année suivante, il est ensuite devenu un spécialiste de l’Endurance et du GT. Il compte deux victoires aux 24 Heures de Spa, 1 succès aux 24 Heures de Daytona en GT Pro ou encore 2 titres en GT World Challenge Endurance.

Un compromis idéal entre performance et fiabilité

C’est sur le circuit international d’Aigues-Vives, près de Lavelanet, dans le sud de la France que les deux pilotes ont fait connaissance avec le IAME S125. Le moteur est un monocylindre 2-temps de 125cc à refroidissement liquide et à admission par clapets, développant pas moins de 36 chevaux à 11500 t/mn. Côté carburateur, le choix de l’usine italienne s’est porté vers le Tillotson HW-50A d’un diamètre de ø24mm spécialement développé pour le S125. Son embrayage et son démarreur électrique lui confère une grande simplicité d’utilisation et garantie une grande sécurité en piste. Concernant les performances, le S125 partage de nombreux éléments communs avec les moteurs de course moderne et haut de gamme de la IAME (de nombreux composants sont partagés avec les moteurs Champion Du Monde Reedster V), ce qui explique une courbe de puissance généreuse à tous les régimes, tout particulièrement au-delà de 10000 tours/minute. En limitant le régime à 15.000 t/mn, en l’équipant d’un arbre d’équilibrage et en développant un cylindre sans valve à l’échappement, la IAME a élaboré un moteur offrant une fiabilité rarement atteinte sur un moteur si compétitif.

“Un effort tout particulier a été réalisé sur le budget d’entretien, avec une volonté de la IAME d’espacer les révisions,” confirme Thierry Seminger. “L’actuel moteur X30 s’apprête à fêter ses 20 ans et l’objectif de lui trouver un successeur dans un futur proche a été atteint par la IAME. Savoir que le S125 est encore plus performance et plus fiable que le X30, tout en étant moins cher, devrait séduire un maximum de pilotes.”

Michelle Gatting vs Jules Gounon

C’est au volant d’un châssis Formula K fabriqué par l’usine IPK et importé en France par Action Karting, que Michelle Gatting et Jules Gounon ont pris un plaisir intense par une belle journée ensoleillée, au pied des Pyrénées. Avec des pneumatiques Komet K3M parfaitement adaptés aux performances de l’ensemble, les deux pilotes ont poussé le S125 dans ses retranchements durant plusieurs séries de tours, chacun voulant prendre le meilleur sur l’autre avec l’obsession constante d’améliorer leurs chronos à chaque tour.

“Moi qui ai eu la chance de rouler avec ce qui se faisait de mieux au niveau du karting international sans boîte de vitesses, j’ai retrouvé de fabuleuses sensations. La puissance est vraiment au rendez-vous à chaque endroit du circuit. Bien sûr, il faut réapprendre des bases que j’ai perdues en voiture, où il faut appuyer très fort sur la pédale de frein. Avec ce kart, il faut certes attaquer, mais avec un pilotage assez propre. J’ai beaucoup aimé,” s’est enthousiasmée Michelle Gatting.

De son côté, Jules Gounon se montrait tout aussi élogieux sur le S125…

“Depuis que j’ai quitté le karting pour l’automobile, j’ai rarement eu l’occasion de m’installer à nouveau dans un kart. Et je dois dire que ce fut une sacrée satisfaction de retrouver les joies de cette discipline incroyable. D’une part, j’ai beaucoup aimé le châssis Formula K. Il est réactif, le freinage est très efficace et le grip latéral élevé. Moi qui suis désormais habitué à la lourdeur d’une voiture de course, j’ai trouvé cela très léger. Je m’y suis vite adapté et je suis sûr que j’aurais pu encore mieux exploiter son potentiel avec plus d’habitude. Quant au moteur, sa montée dans les tours est assez impressionnante. On passe rapidement d’un virage à l’autre. J’ai apprécié sa courbe de puissance particulièrement généreuse entre le mi et le haut régime. Ça pousse vraiment fort ! Rouler à nouveau avec un moteur IAME fut assez émotionnel, car mon parcours en karting s’est achevé en 2012 en gagnant la Finale Internationale IAME. Cela m’a bien aidé pour trouver des sponsors et pouvoir partir en monoplace en F4.”

Jules s’est montré si emballé, qu’il a décidé de repartir chez lui avec le Formula K-IAME S125 ! Nul doute qu’il ne manquera pas de défier Michelle sur d’autres circuits…

Un concept qui se décline

Le moteur IAME S125 s’adresse à une large catégorie de pilotes et peut facilement se décliner suivant les âges, dès l’année des 12 ans:

- S125J (Junior)

- S125S (Senior)

- S125M (Master)

Fiche technique Moteur

Marque: IAME

Modèle: S125 RL-N Tag

Description: Monocylindre 2-temps

Cylindrée: 124,08 cc

Alésage: ø53,89 mm

Alésage max: ø54,08 mm

Course: ø54,40 mm

Ports dans le cylindre: 5

Système d'admission: Par clapets

Lubrification: Mélange d'huile

Système d'allumage: Electronique

Transmission: Direct avec embrayage à sec centrifuge

Système de refroidissement: Liquide

Arbre d'équilibrage: Présent

Démarreur: Électrique

Carburateur: Tillotson HW-50A de ø24 mn

Puissance maximale : 36 BHp à 11.500 tours/minute

Couple maximum: 23,5 Nm à 10.750 tours/minute

Régime maximum: 15 000 tours/minute

Fiche technique Châssis

Marque: IPK

Modèle: Formula K Fighter XS3

Châssis: Tubulaire ø30-32 mm

Système de freinage: Hydrauliques homologué CIK-FIA

Volant: M6 ø330 mm

Jantes: Magnésium 5 pouces, 132 mm à l’avant, 212 mm à l’arrière

Taille des sièges: Ajustable, large choix

Axe arrière: ø50 x 1030 mm, plusieurs duretés disponibles

Pédales: Aluminium réglables, 8 positions

Réservoir de carburant: 8,5 litres

Train avant: Fusée de ø25 mm avec pivots de ø10 mm et système d’excentriques

Carrosserie: KG homologuée CIK-FIA

Test & presentation: IAME S125 engine

Pleasure and sensations guaranteed!

When it comes to the famous IAME factory, the release of a new engine always represents a unique and highly anticipated event in the world of karting. The result of a long study and extensive development within the Italian factory from Verdellino (20 minutes from Milan), the S125 is today a reality. This 125cc single-cylinder takes up the fundamentals that have made 21st century engines successful, such as the water cooling system, the clutch and the electric starter, by combining the latest manufacturing technologies. Powerful and easy to use, it is aimed at a wide category of pilots, including the most demanding.

France has already adopted the S125

It was in 2005 that France launched the Challenge X30, actively participating in the development of this engine which has become a true best-seller throughout the world. 19 years later, history repeats itself. In 2024, the IAME Series France has integrated the new S125 category into its calendar. The very first competition was organized from February 23 to 25 in Lyon and kept all its promises. Three other events are scheduled in this series, before a first major European meeting at Le Mans scheduled for October: the IAME Eurocup.

“The first impressions of the S125 are excellent and it is positive to see that they come from drivers from different levels,” said Thierry Seminger of IAME France. “To confirm these comments, IAME France wanted to have an outside opinion. Our choice fell on two drivers who know karting well, but who today compete in cars, namely the Danish Michelle Gatting and the Frenchman Jules Gounon.”

Michelle raced in karting at a high international level between 2007 and 2011, with several podiums to her credit in KF-Junior and KF, not forgetting a victory in a French Championship event. After racing in numerous motorsport championships since 2012, she is once again part of the Iron Dames team this season, with a double program in the FIA WEC and European Le Mans Series.

Jules Gounon also had a great career in karting, ending with a big victory in X30 Senior at the IAME International Final in Lyon. Vice-Champion of France in F4 the following year, he then became a specialist in Endurance and GT. He has two victories at the 24 Hours of Spa, 1 success at the 24 Hours of Daytona in GT Pro and 2 titles in GT World Challenge Endurance.

An ideal compromise between performance and reliability

It was on the Aigues-Vives international circuit, near Lavelanet, in the south of France that the two drivers got to know the IAME S125. The engine is a 125cc 2-stroke, liquid-cooled, reed-valve-intake, single-cylinder engine developing no less than 36 horsepower at 11,500 rpm. On the carburetor side, the Italian factory chose the Tillotson HW-50A with a diameter of ø24mm specially developed for the S125. Its clutch and electric starter make it very easy to use and guarantee great safety on the track. Regarding performance, the S125 shares many elements in common with the modern, high-end racing engines of the IAME (many components are shared with the World Champion engine  Reedster V ), which explains a generous power curve throughout. speeds, particularly above 10,000 rpm. By limiting the speed to 15,000 rpm, equipping it with a balancing shaft and developing a cylinder without an exhaust valve, IAME has developed an engine offering reliability rarely achieved on such a competitive engine.

“A particular effort was made on the maintenance budget, with IAME’s desire to space out revisions,” confirms Thierry Seminger. “The current X30 engine is preparing to celebrate its 20th anniversary and the objective of finding a successor in the near future has been achieved by IAME. Knowing that the S125 offers even more performance and more reliability than the X30, while being less expensive, should appeal to as many drivers as possible.”

Michelle Gatting vs Jules Gounon

It was at the wheel of a Formula K chassis manufactured by the IPK factory and imported into France by Action Karting that Michelle Gatting and Jules Gounon had intense pleasure on a beautiful sunny day, at the foot of the Pyrenees mountains. With Komet K3M tires perfectly suited to the overall performance, the two drivers pushed the S125 to its limits during several series of laps, each wanting to get the best of the other with the constant obsession of improving their times. each turn.

“I, who had the chance to ride with the best in international karting without a gearbox, found fabulous sensations. The power is really there at every place on the circuit. Of course, you have to relearn the basics that I lost in the car, where you have to press very hard on the brake pedal. With this kart, you certainly have to attack, but with fairly clean driving. I really liked it,” enthused Michelle Gatting.

For his part, Jules Gounon was just as complimentary about the S125…

“Since I left karting for cars, I have rarely had the opportunity to get into a kart again. And I must say that it was quite a satisfaction to rediscover the joys of this incredible discipline. On the one hand, I really liked the Formula K chassis. It is responsive, the braking is very effective and the lateral grip is high. I, who am now used to the heaviness of a racing car, found it very light. I quickly adapted to it and I am sure that I could have exploited its potential even better with more practice. As for the engine, its rise in revs is quite impressive. We move quickly from one turn to another. I appreciated its particularly generous power curve between mid and high revs. It really pushes hard! Driving again with an IAME engine was quite emotional, because my karting career completed in 2012 by winning the IAME International Final. This really helped me find sponsors and be able to compete in a single-seater in F4.”

Jules was so excited that he decided to go home with the Formula K-IAME S125! There is no doubt that he will not fail to challenge Michelle on other circuits…

A concept that is available

The IAME S125 engine is aimed at a wide category of drivers and can easily be adapted according to ages, from 12 years old:

- S125J (Junior)

- S125S (Senior)

- S125M (Master)

Motor technical sheet

Brand: IAME

Model: S125 RL-N Tag

Description: 2-stroke single cylinder

Displacement: 124.08 cc

Bore: ø53.89 mm

Max bore: ø54.08 mm

Stroke: ø54.40 mm

Ports in cylinder: 5

Intake system: By valves

Lubrication: Oil mixture

Ignition system: Electronic

Transmission: Direct with centrifugal dry clutch

Cooling system: Liquid

Balance shaft: Present

Starter: Electric

Carburetor: Tillotson HW-50A ø24 min

Maximum power: 36 BHp at 11,500 rpm

Maximum torque: 23.5 Nm at 10,750 rpm

Maximum speed: 15,000 rpm

Chassis technical sheet

Brand: IPK

Model: Formula K Fighter XS3

Frame: Tubular ø30-32 mm

Braking system: CIK-FIA approved hydraulics

Handwheel: M6 ø330 mm

Rims: Magnesium 5 inches, 132 mm front, 212 mm rear

Seat size: Adjustable, wide choice

Rear axle: ø50 x 1030 mm, several hardnesses available

Pedals: Adjustable aluminum, 8 positions

Fuel tank: 8.5 liters

Front axle: ø25 mm spindle with ø10 mm pivots and eccentric system

Bodywork: KG CIK-FIA approved